Пожарная безопасность в зданиях повышенной этажности

В современном мире одной из неотъемлемых деталей любого крупного города являются высотные дома. Учитывая динамичное развитие инфраструктуры городов, высотное строительство будет продолжать развиваться, приумножая количество «высоток». Но насколько высотные дома пожаробезопасны?

Пожарная опасность зданий повышенной этажности характеризируется сразу несколькими значительными факторами. Это и возможность быстрого развития пожара, и трудности с подачей средств тушения, и продолжительное время эвакуации людей.

Для предотвращения тяжелых последствий пожара все высотные объекты обеспечиваются системами противопожарной защиты, которая характеризуется комплексом конструктивно-планировочных решений здания, а также применением средств противопожарной защиты, а именно:

повышенные пределы огнестойкости строительных конструкций;

деление здания противопожарными стенами и перекрытиями на пожарные отсеки, для ограничения площади распространения огня и дыма;

устройство незадымляемых лестничных клеток;

устройство внутри здания или на их покрытиях пожаробезопасных      зон – это специальные помещения, в объём которых обеспечивается подпор воздуха при пожаре и выгороженные противопожарными преградами, предназначенными для защиты людей от опасных факторов пожара;

автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод;

применение систем противодымной защиты, обеспечивающих создание условий для безопасной эвакуации людей и ограничение распространения опасных факторов пожара, таких как дым;

оповещение при пожаре и управление эвакуацией людей.

Это далеко не все факторы и средства, используемые для обеспечения противопожарной защиты высотных зданий. Все требования по обеспечению пожарной безопасности будут мало эффективны без организации последующей качественной эксплуатации и контроля за содержанием строительных конструкций, путей эвакуации, систем противопожарной защиты и других инженерных систем, отвечающих за пожарную безопасность. Необходимо также учитывать, что уровень пожарной опасности при эксплуатации может со временем меняться, так как он зависит во многом от установленного в здании противопожарного режима, степени выполнения людьми требований пожарной безопасности, уровня технических средств пожарной защиты, а также функционального назначения.

Для поддержания противопожарных устройств в постоянной готовности и обеспечения безопасности граждан в случае возникновения пожара каждый проживающий в здании повышенной этажности должен:

следить за наличием уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

не закрывать и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;

следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров при них имели устройства для самозакрывания (доводчики, пружины);

следить, чтобы ящики пожарных кранов были полностью укомплектованы рукавами и стволами;

не снимать датчики пожарной сигнализации.

При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования в доме немедленно сообщите об этом в жилищную организацию, обслуживающую ваш дом.

И помните, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.

Способы эвакуации:

само эвакуация до приезда пожарных;

вывод людей способных к передвижению, вынос пострадавших в наиболее безопасное место внутри здания или за его пределами;

эвакуация по незадымляемым лестничным клеткам или стационарным пожарным лестницам;

спасание при помощи пожарного оборудования (ручные и штурмовые лестницы, веревки, канатно-спусковые устройства);

привлечение специальной техники (пожарные автолестницы, подъемники)

Не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112!